## Slide 1: Titelvariante 1
Verfasserin: Haneen Almoussa Aldiab
Datum: 14.06.2025
Embedded Systems Hardware Design and RapidPrototyping

## Slide 2: Titelvariante 2
Verfasser*in: Vorname Name
Datum: 02.07.2020
Architekturdiagramm

## Slide 3: Inhalt Bild hoch + Text
Detaliertes Diagramm

## Slide 4: Inhalt Bild quer + Text
Ein typisches Embedded-System für drahtlose Kommunikation, bestehend aus:
Mikrocontroller: ESP32-PICO-V3 (Steuerung & Datenverarbeitung)
Funkmodule:
  SX1281 (LoRa-Transceiver) – SPI-basierte Kommunikation (MOSI, MISO, SCK, RST)
  RFX2401C (RF-Verstärker) – Signalverstärkung für bessere Reichweite
Spannungsversorgung: LDO-Regler (LM1117, 5V → 3,3V)
Status-LEDs: Visuelle Systemstatusanzeige (Grün = OK, Rot = Fehler)
GPIO-Pins: Flexibel für UART, SPI, I²C oder digitale Ein-/Ausgaben
Systemarchitektur

## Slide 5: Inhalt Bild quer + Text
Zentrale Steuereinheit
Funktionen:
  Systemsteuerung
  Datenverarbeitung
  Kommunikationsmanagement
  Peripherieanbindung
Mikrocontroller ESP32-PICO-V3

## Slide 6: Inhalt Bild quer + Text
LoRa-Funktechnologie
SPI-Schnittstelle:
  MOSI (Master Out Slave In)
  MISO (Master In Slave Out)
  SCK (Serial Clock)
  RST (Reset)
  ANT (Antennenport)
Funkkomponenten SX1281 Transceiver

## Slide 7: Inhalt Bild quer + Text
HF-Leistungsverstärker
Signalverstärkung:
  +20dBm Ausgangsleistung
  Empfangsverstärkung
RFX2401C Verstärker

## Slide 8: Inhalt Bild quer + Text
Eingangsspannung: 5V
Ausgangsspannung: 3.3V
Versorgt:
  ESP32 (3.3V Core)
  SX1281 (3.3V Betrieb)
  RFX2401C (3.3V Logik)
LDO (Low Dropout Regler – z. B. LM1117)

## Slide 9: Inhalt Bild quer + Text
Farbcodierung:
  Grün: Betriebsbereit
  Rot: Fehlerzustand
Ansteuerung:
  Direkte GPIO-Anbindung
  Softwaregesteuert
Systemdiagnose Status-LEDs

## Slide 10: Inhalt Bild quer + Text
Primäre Funktionen:
  UART (Debug Interface)
  SPI (Sensorkommunikation)
  I²C (Peripherieanbindung)
  Digitale I/Os
I/O-Pins (z. B. IO31, IO48)

## Slide 11: Abschlussseite
KUNUNU
kununu.com/de/fh-dortmund
LINKEDIN
linkedin.com/school/fachhochschule-dortmund
XING
xing.com/companies/fachhochschuledortmund
INSTAGRAM
instagram.com/fhdortmund
YOUTUBE
youtube.com/FachhochschuleDO
TWITTER
twitter.com/fh_dortmund
FACEBOOK
facebook.com/fhdortmund
www.fh-dortmund.de